## Slide 1
Электропроводность жидкостей
Измерение электропроводности соляных растворов

## Slide 2
Измерение электропроводности соляных растворов
Цель
Цель данной работы - изучить взаимосвязь между наличием растворенных ионов и электропроводностью соляного раствора, сформулировать и объяснить понятие молярной электропроводности, выработать гипотезу и проверить ее, используя датчик электропроводности Labdisc.
Электропроводность жидкостей

## Slide 3
Водная среда необходима как для органических, так и для неорганических процессов. Рассмотрим растворы, состоящие из компонентов с различными свойствами. Так, в электролитических растворах имеются подвижные ионы, способные, при наличии разности потенциалов, проводить электрический ток.
Введение и теория
Измерение электропроводности соляных растворов
Электропроводность жидкостей

## Slide 4
Можете привести примеры проводящих растворов?
Каковы преимущества и недостатки такого раствора?
Чем конкретно определяется электропроводность раствора?
Введение и теория
Проведите со своим классом эксперимент, который позволит ответить на следующий вопрос:
Измерение электропроводности соляных растворов
Электропроводность жидкостей

## Slide 5
Теория
Когда речь идет об ионных растворах, важно знать, насколько легко через них может протекать электрический ток. Электропроводность зависит от характеристик растворенного вещества и концентрации растворенных ионов, которые отвечают за электрический поток. Сильные электролиты представляют собой вещества, которые полностью диссоциируют в растворе (HCl, NaCl, KOH). В общем случае, для электролита справедливо выражение:
c Λ = k
Λ: Молярная электропроводность [mS cm-1 M-1]
k: Электропроводность [mS cm-1]
c: Концентрация [mol/L or M]
Молярная электропроводность - это отношение электропроводности раствора к его концентрации.
Введение и теория
Измерение электропроводности соляных растворов
Электропроводность жидкостей

## Slide 6
Введение и теория
Теперь учащихся приглашают выдвинуть гипотезу, которая должна быть проверена экспериментально.
Как связаны концентрация и электропроводность раствора?
Измерение электропроводности соляных растворов
Электропроводность жидкостей

## Slide 7
Описание работы
Учащиеся измеряют электропроводность раствора различных количеств NaCl в дистиллированной воде и применяют ПО GlobiLab для наглядного отображения результатов и проведения предварительного анализа. Они также вычислят молекулярную электропроводность такого раствора и построят диаграмму разброса, воспользовавшись инструментами EXCEL.
Измерение электропроводности соляных растворов
Электропроводность жидкостей

## Slide 8
Labdisc Biochem
Мерный стакан (500 мл)
Электрод проводимости
Мешалка
Дистиллированная вода
Соль
Ресурсы и материалы
1
2
3
1
3
2
4
4
5
Измерение электропроводности соляных растворов
6
Электропроводность жидкостей

## Slide 9
Использование Labdisc
Для сбора показаний измерений с помощью Labdisc и электрода электропроводности, необходимо сделать следующие настройки:
Откройте программу GlobiLab и включите Labdisc
Нажмите на пиктограмму Bluetooth в нижнем правом углу экрана GlobiLab. Выберите используемый Labdisc. После распознавания Labdisc программой, пиктограмма изменит цвет с серого на синий . Если вы предпочитаете USB-соединение, выполните те же указания, нажав на пиктограмму USB. Вы увидите то же изменение цвета, когда Labdisc будет опознан .
1
2
Настройка Labdisc
Измерение электропроводности соляных растворов
Электропроводность жидкостей

## Slide 10
Нажмите , чтобы настроить Labdisc. Выберите pH в окне "Настройки регистратора". В качестве частоты введите "Вручную".
3
Использование Labdisc
Измерение электропроводности соляных растворов
Электропроводность жидкостей

## Slide 11
Настройте экран Labdisc на отображение столбчатого графика
После завершения настройки датчика, начинайте измерения, нажав
После завершения измерений, остановите Labdisc, нажав
5
Использование Labdisc
Измерение электропроводности соляных растворов
4
6
Электропроводность жидкостей

## Slide 12
Эксперимент
Включите Labdisc
Налейте в стакан 500 мл дистиллированной воды и измерьте ее электропроводность (Проба 1), нажав .
Используя мешалку, размешайте 0.1 г NaCl (Проба 2) до полного растворения и замерьте электропроводность
1
2
3
Измерение электропроводности соляных растворов
Электропроводность жидкостей

## Slide 13
Повторяйте предыдущий пункт, каждый раз добавляя 0.05 г соли и проводя замеры. Данные для пяти проб показаны в таблице:
Примечание: молярная концентрация эквивалентна [моль/л]
После завершения остановите Labdisc
4
5
Эксперимент
Измерение электропроводности соляных растворов
Проба | NaCl [г] | Концентрация [M]
1 | 0.00 | 0.0000
2 | 0.05 | 0.0017
3 | 0.10 | 0.0034
4 | 0.15 | 0.0052
5 | 0.20 | 0.0069
Электропроводность жидкостей

## Slide 14
Эксперимент
Измерение электропроводности соляных растворов
График ниже должен быть аналогичен графику, полученному учащимися
Электропроводность жидкостей

## Slide 15
Результаты и анализ
Используя функцию "Примечание" , нанесите на столбчатый график надписи, как показано выше
Экспортируйте данные в Excel, нажав . Сохраните данные в компьютере
Скопируйте и вставьте из предыдущей таблицы значения концентрации. Упорядочьте данные от второй до последней пробы и вычислите молярную концентрацию для каждого случая. Данные должны быть упорядочены, как показано в следующей таблице:
1
2
3
Измерение электропроводности соляных растворов
Проба | Электропроводность [мСм/см] | Концентрация [M] | Молярная электропроводность
Электропроводность жидкостей

## Slide 16
Результаты и анализ
Измерение электропроводности соляных растворов
4
5
Рассчитайте среднюю молярную электропроводность для четырех полученных значений и объясните ее смысл, исходя из единицы измерения.
Постройте линейный график зависимости электропроводности от концентрации. Для этого сначала постройте диаграмму разброса и добавьте аппроксимирующую линию, нажимая правой кнопкой мыши на точках и выбирая "Добавить трендовую линию". Выберите линейную аппроксимацию.
Электропроводность жидкостей

## Slide 17
Результаты и анализ
Измерение электропроводности соляных растворов
Подтвердилась ли ваша гипотеза?
Как менялась электропроводность с увеличением концентрации соляного раствора?
Какую электропроводность имела чистая дистиллированная вода? Ожидали ли вы такое значение?
Каковы единицы измерения Ʌ?
Электропроводность жидкостей

## Slide 18
Результаты и анализ
График ниже должен быть аналогичен графику, полученному учащимися:
Измерение электропроводности соляных растворов
Chart: Зависимость электропроводности от концентрации
| 0 | 1.7241379310344864E-3 | 3.4482758620689663E-3 | 5.1724137931034534E-3 | 6.8965517241379518E-3
 | 0.2 | 7.15 | 8.9 | 10.3 | 15.4
Электропроводность жидкостей

## Slide 19
Заключение
Почему раствор соли проводит электрический ток?
Учащиеся должны указать, что при растворении в воде соль диссоциирует на ионы Cl- и Na+, поэтому, при наличии разности потенциалов, возможен перенос заряда.
Почему электропроводность повышается при увеличении количества NaCl в растворе?
Опираясь на материал из теоретического блока, учащиеся должны сказать, что увеличение количества хлористого натрия в растворе приводит к увеличению растворенных носителей заряда, что облегчает протекание электрического тока.
Измерение электропроводности соляных растворов
Электропроводность жидкостей

## Slide 20
Заключение
Как можно объяснить понятие молярной электропроводности?
Учащиеся должны сказать, что, исходя из единиц измерения, этот параметр остается относительно постоянным для раствора и обозначает электропроводность на единицу концентрации.
Измерение электропроводности соляных растворов
Электропроводность жидкостей

## Slide 21
Дальнейшее применение
Можно ли использовать критерий электропроводности для контроля чистоты воды? Поясните.
Учащиеся могут отметить, что чистота воды определяется концентрацией различных растворенных в ней веществ. Многие из этих веществ распадаются на ионы, например хлорид натрия, поэтому показатель электропроводности дает приблизительное понимание о концентрации растворенных веществ.
Если перемешать определенный объем дистиллированной воды пальцами, изменится ли электропроводность?
Учащиеся должны предположить, что соль, выделяющаяся через кожу, приведет к небольшому повышению электропроводности дистиллированной воды.
Измерение электропроводности соляных растворов
Электропроводность жидкостей